## Slide 1
Pomenuj zapojenia:

## Slide 2
Pomenuj nasledovné logické členy
Pomenuj nasledovné zapojenia

## Slide 3
Popíš nasledovné zapojenie

## Slide 4
D – preklápací obvod CMOS 4013

## Slide 5
BCD dekóder 4028 = dekóder z BCD na 1 z 10
Bin. číslo: A3 A2 A1 A0
A3A2A1A0 | Dekad.
0000 | 0
0001 | 1
0010 | 2
0011 | 3
0100 | 4
0101 | 5
0110 | 6
0111 | 7
1000 | 8
1001 | 9
Simulácia

## Slide 6
BCD dekóder 4028 = dekóduje binárny vstup na dekadický výstup 1 z 10
Čítač 4029 = dekóduje impulzy na binárne čísla
Simulácia
1 – PRESET ENABLE – povoľuje prednastaviť počítadlo na ľubovoľný stav, asynchrónne s hodinami
4, 12, 13, 14 – JAM, umožňuje prednastaviť stav počítadla
6,11,14,2 - OUTPUT – výstupné hodnoty
5 – CARRY IN – prenos z nižšieho rádu
7 – CARRY OUT – prenos do vyššieho rádu
10 – UP/DOWN - počítanie smerom nahor alebo nadol
9 – BINARY/DECODE – binárne alebo dekadické počítanie
15 – CLOCK – hodinový vstup
8 – napájanie OV
16 – napájanie +3V

## Slide 7
BCD dekóder 4028 = dekóduje binárny vstup na dekadický výstup 1 z 10
Čítač 4029 = impulzy číta na binárne číslo
555 = generátor impulzov
Simulácia

## Slide 8
Urči parametre signálu:
kladná amplitúda
záporná amplitúda
perióda
šírka impulzu
frekvencia

## Slide 9
Modulácie pomocou impulzných signálov
Pulzne amplitúdová modulácia
PAM
Pulzne polohová modulácia
PPM
Pulzne šírková modulácia PWM

## Slide 10
PAM modulácia

## Slide 11
modulovaný signál nesie informáciu pomocou pomeru doby trvania jedničky a
nuly signálu v jednotlivých intervaloch
● pomer doby, kedy je signál v stave logickej jedničky a kedy v stave logickej
nuly sa označuje ako tzv. strieda signálu
● tá sa značí buď pomerom - 1: 1, 1: 2, 3: 2 a pod.
● alebo pomocou percent (doba trvania jednotky) - 50%, 25%, 100%
● napr. Signál sa striedou 1: 1 = 50% zodpovedá signálu s rovnako dlhou
dobou trvania logickej jedničky a logickej nuly
● v PWM modulátore aj demodulátore sa ako v prípade PPM používa pomocný pílovitý signál
● v praxi sa PWM modulácie často používa pre ovládanie elektrických prvkov -
pre riadenie vstupného napätia (prúdu) - napr. elektromotory, osvetlenie a pod.
PWM modulácia
Simulácia

## Slide 12
Polovodičové súčiastky určené na riadenie výkonu:
tyristor
diak
triak
Činnosti pri ktorých regulujeme výkon:
ohrievače, vyhrievacie telesá
otáčky motorov
ventilátory
osvetlenie
trakčné motory
elektrické stroje

## Slide 13
Tyristor
BT169D 400V,0.8A,0.2mA TO92 Tyristor
Max. záverné napätie 400V
Max. prúd v priepustnom smere 0.8A
Prúd riadiacou elektródou 0.2mA
Púzdro TO92

## Slide 14
Tyristor T32-25-02 200V 25A 150mA TO48 Max. záverné napätie_200V Prúd v priepustnom smere_25A Prúd hradla_150mA Puzdro_TO48_ Montážny závit_M6
Tyristor BT152-400R
Max. záverné napätie - Uz 400V Prúd v priepustnom smere - If 20A Prúd riadiacou elektródou - Igt @ 25°C 3..32mA Púzdro TO220AB
Tyristor KT500/50 50V/1A 1mA TO39
Max. záverné napätie 500V
Blokovacie napätie 50V
Prúd v priepustnom smere 1A
Prúd riadiacou elektródou 1mA
Púzdro TO39

## Slide 15
Tyristorový jednocestný riadený usmerňovač
Priebehy napätia na záťaži pre dve rôzne hodnoty nastaveného výkonu
Tyristor je schopný prepúšťať kladné polvlny striedavého napätia a to od okamihu, keď riadiaca elektróda dostane impulz pre uvedenie tyristora do priepustného stavu.
Vypínanie tyristora nastáva znížením napätia na tyristore (priechod nulou).
Riadi sa množstvo prenesenej energie a tým výkon pripojeného zariadenia (napríklad vykurovacieho telesa alebo žiarovky).
Výhodou sú minimálne energetické straty, lebo na tyristore takmer nevzniká stratové teplo.
Malý výkon
Veľký výkon

## Slide 16
Regulácia svietivosti žiarovky pomocou tyristora
(simuluj v Multisime, navrhni DPS)
Simulácia

## Slide 17
Priebehy napätia na záťaži pre dve rôzne hodnoty nastaveného výkonu
Triakový regulátor sa využíva pre riadenie výkonu u striedavých spotrebičov.
Malý výkon
Veľký výkon
TO220 - TIC236M - 12A/600V, riadiaci prúd 30-50mA,
Triak BTA16A-600B 600V/16A, riadiaci prúd 35mA
TO92 - Triak Z0103MA - 1A 600V, riadiaci prúd 5mA
TO64 - Triak KT728/800, 800V, 15A, Ig100mA
TO202 - Triak Z0405/600V,4A, Ig 5mA
TO126 - Triak 2N6075A; 600V; 4A; 5mA;
Triak

## Slide 18
PWM regulátor otáčok jednosmerného motorčeka:
Navrhnite DPS v programe Sprint Layout
Určite amplitúdu, periódu, frekvenciu a šírku impulzu pri 10%, 50% a 80% nastavení trimra R1.
Obvod zakreslite aj v Multisime, miesto motorčeka zapojte žiarovku 12V, 50W
Miesto BD911 zapoj BC337

## Slide 19
Riadenie výkonu žiarovky triakom
Kladnou polvlnou V1 sa nabíja C2
Až sa nabije na prierazné napätie diaku, zopne sa triak, je zopnutý až do konca polvlny
Čím menší odpor, tým skôr sa nabije C2, žiarovka svieti silnejšie
Pri zápornej polvlne V1 sa obvod chová rovnako
Simulácia