## Slide 1
1. Zakresli kontaktovou schémou a pomocou logických členov funkcie:
A: Y=A.B + B.C + (A+B)
B: Y=(A+B+C) . (A.B).(B+C)
z –
y –
w –
e –
u –
2. Pomenuj jednotlivé prvky a veličiny:
3. Rozdiel medzi priamym a nepriamym regulátorom

## Slide 2
4. Popíš nasledovný regulátor

## Slide 3
5. Popíš nasledovný regulátor

## Slide 4
6. Popíš nasledovný regulátor
7. Rozdiel medzi statickou a astatickou sústavou
8. Charakterizuj logický člen AND a OR

## Slide 5
9. Popíš nasledovný regulátor:

## Slide 6
Rozdelenie regulátorov
podľa energie s ktorou pracujú: mechanické, pneumatické, hydraulické, elektrické
podľa spôsobu napájania: priame – odoberajú energiu pre nnapájanie z regulovanej sústavy, nepriame – pre napájanie odoberajú energiu zo zvláštneho napájacieho zdroja
podľa priebehu prenášaného signálu – spojité, nespojité
Prevodníky
Prevodník
je zariadenie, ktoré mení signály z predchádzajúceho člena na signály, ktoré je možné spracovať v nasledujúcom člene
mení teda fyzikálnu podstatu signálu, napr. elektrický na pneumatický signál
Podľa charakteru vstupnej a výstupnej veličiny poznáme prevodníky:
1.) neelektrických veličín
2.) elektrických veličín
  E/E elektro-elektrický
  A/D analógovo-digitálny
  D/A digitálno-analógový
3.) medzisystémové prevodníky
  E/P elektro-pneumatický
  P/E pneumaticko-elektrický
  E/H elektro-hydraulický

## Slide 7
Elektro-pneumatický prevodník slúži na transformáciu vstupného prúdu 0-20 mA na tlak vzduchu pv=0,02- 0,1 MPa
- prúd sa privádza do cievky, ktorá je spojená s klapkou
- prietokom prúdu cievkou vzniká sila, ktorou je cievka z obvodu permanentného magnetu vytláčaná a klapka uzatvára výtokový otvor dýzy, v ktorej vzniká výstupný tlak pv
- záporná spätná väzba tvorená vlnovcom linearizuje prevod medzi výstupným tlakom pv a vstupným prúdom I

## Slide 8
Bloková schéma snímača
Snímač – prostriedok na meranie
regulovanej veličiny
Rozdelenie snímačov podľa konštrukcie:
aktívne: pôsobením meranej veličiny sa chovajú ako zdroje elektrickej energie (termočlánky, fotoelektrické, indukčné, piezoelektrické)
pasívne: snímač účinkom meranej veličiny mení niektorý svoj parameter (polohu, tlak, odpor, kapacitu, indukčnosť, magnetický tok, ...)
Užívateľská klasifikácia snímačov:
snímač kinematických veličín (poloha, uhol otočenia, rýchlosť, zrýchlenie)
snímač sily, krútiaceho momentu, tlaku, tlakovej diferencie
snímač prietoku
snímač hladiny
snímač tepelných veličín (teplota, tepelné množstvo)
snímač fyzikálnych a chemických vlastností kvapalín a plynov (vlhkosť, vodivosť zloženie)
snímač optických veličín
snímač magnetických veličín

## Slide 9
Snímače
Snímače tlaku
p1 = p2 + ρgh ρ....je hustota kvapaliny [kg.m-3]
ρgh = p1 - p2 Δr = Kp.h
Δp = ρgh Kp = rg je konštanta prístroja
Δp = Kp.Δα
Kp – konštanta prístroja
Membrána môže byť kovová (oceľ) pre tlaky do 250 kPa alebo gumená pre tlaky do 10 kPa
plavákové
membránové
s Bourdonovou trubicou
vlnovcové
piezoelektrické

## Slide 10
Snímače tlaku
Tieto tlakomery sa používajú pre tlaky do 25 MPa
Ak sila pôsobí v smere osi x – pozdĺžny piezoelektrický jav, náboj Q je daný vzťahom: Q = kp.Fx

## Slide 11
Snímače teploty
dilatačné kvapalinové teplomery
dilatačné tyčové teplomery
tlakové kvapalinové teplomery
dvojkovové teplomery
odporové teplomery
termoelektrické teplomery

## Slide 12
Odporové teplomery
Vyžívajú zmenu elektrického odporu kovových vodičov so zmenou teploty.
S narastajúcou teplotou odpor týchto vodičov rastie. Ak je závislosť medzi odporom a teplotou lineárna, je vyjadrená vzťahom:
Rt = R0(1+αt)
Rt – odpor pri teplote t °C v (Ω)
R0 - odpor pri teplote 0 °C v (Ω)
α – teplotný súčiniteľ odporu (K-1)
t – meraná teplota v (°C)
Termočlánky
Zvyšovaním teploty sa mení napätie na koncoch vodiča, ktorý je vytvorený z 2 rôznych materiálov.

## Slide 13
Snímač výšky hladiny
potenciometer

## Slide 14
Meranie otáčok
Na stroboskopickom kotúči 1 je štrbina, cez ktorú sa pozeráme na značku na meranom predmete 2. Obrátky kotúča 1 meníme dovtedy, až sa predmet 2 dostane do zdanlivého pokoja, v tomto okamihu vznikne stroboskopický jav.
Stroboskopický jav vzniká aj pri harmonickom počte, napr. pri 3000 obrátkach za minútu sa stroboskopický jav objaví aj pri obrátkach 600, 750, 1000 a 1500 za minútu. Preto treba zvyšovať obrátky kotúča 1 tak dlho, kým sa dosahuje stroboskopický jav.
Elektrický stroboskop
Tento stroboskop namiesto stroboskopického kotúča má výbojku, ktorej záblesky možno meniť nastaviteľnou frekvenciou. Pri synchronizácii zábleskov s obrátkami meraného predmetu vznikne stroboskopický jav. Podmienka správneho merania je taká istá ako pri mechanickom stroboskope.

## Slide 15
Snímače polohy
V automatizácii treba často merať polohu. Prístroje na meranie polohy môžu byť analógové alebo číslicové. Medzi analógové patria odporové, indukčné a kapacitné snímače.
Analógové snímače polohy
Odporový snímač polohy
Najčastejšie sa v automatizácii používa potenciometer. Bežec potenciometra je spojený so súčiastkou, ktorej polohu snímame a jej pôsobením sa posúva po priamkovej alebo kruhovej dráhe odporového člena.
Odporový snímač v zapojení ako nezaťažený potenciometer:
celkový odpor je R = R1 + R2.
Pre napätia a odpory platí:
U2 : U1 = R2 : R
Výstupné napätie:
Zo vzťahu vyplýva, že nezaťažený potenciometer
pracuje lineárne. Zaťažený odporom pracuje nelineárne.

## Slide 16
Indukčný snímač polohy
Zmenou polohy jadra sa mení indukčnosť cievky.
Zmenou polohy pohyblivej časti jadra (je spojená so súčiastkou, ktorej polohu snímame) sa mení indukčnosť cievky podľa vzťahu:

## Slide 17
Číslicový snímač polohy
Binárne kódovaný kotúč
Svetelné lúče zo zdroja
Optická sústava
Clona
Fotosnímače
Každá stopa má samostatný fotosnímač.
Elektrické impulzy sa po zosilnení vedú do riadiaceho systému.

## Slide 18
Knight rider
/* čísla výstupných pinov */
byte outputPins[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
void setup()
{
for(int i=0; i<8;i++)
{
pinMode(outputPins[i], OUTPUT);
digitalWrite(outputPins[i], LOW);
}
}
void loop()
{
for(int i=0; i<7;i++)
{
digitalWrite(outputPins[i], HIGH);
delay(75);
digitalWrite(outputPins[i], LOW);
}
for(int i=7; i>0;i--)
{
digitalWrite(outputPins[i], HIGH);
delay(75);
digitalWrite(outputPins[i], LOW);
}
}

## Slide 19
Pulzujúca LED
int ledPin = 9; // číslo pinu na ktorý je pripojená LEDka
int brightness = 0; // jas LEDky
int stepValue = 5; // veľkosť kroku na nastavenie jasu LEDky
int direction = 1; // Smer zvyšovanie alebo znižovanie jasu
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
void loop() {
// nastavenie jasu LEDky
analogWrite(ledPin, brightness);
// ak jas dosiahne maximálnej hodnoty, zmeníme smer na znižovanie
if(brightness == 255){
direction = 2;
}
// ak jas dosiahne minimálnej hodnoty, zmeníme smer na zvyšovanie
if(brightness == 0) {
direction = 1;
}
switch(direction){
case 1: // zvyšovanie jasu
brightness = brightness + stepValue;
break;
case 2: // znižovanie jasu
brightness = brightness - stepValue;
break;
}
delay(40);
}

## Slide 20
SOS s LED
int ledPin = 9;
void setup() {
// nastavíme ledPin (pin číslo 13) ako výstupný
pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
void loop() {
// 3 krátke '...' v morseovej abecede písmeno 'S'
for(int i=0; i<3; i++){
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(120);
digitalWrite(ledPin, LOW);
delay(120);
}
delay(100); //čakáme 100 milisekúnd
// 3 dlhé '---' v morseovej abecede písmeno 'O'
for(int i=0; i<3; i++){
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(350);
digitalWrite(ledPin, LOW);
delay(350);
}
delay(100);
//zase čakáme 100 milisekúnd
//a zase 3 krátke '...' teda 'S'
for(int i=0; i<3; i++){
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(120);
digitalWrite(ledPin, LOW);
delay(120);
}
delay(5000);
//celý cyklus sa spustí znova po 5 sekundách
}

## Slide 21
Interaktívna LED
//číslo pinu pre tlačítko
int buttonPin = 2;
//číslo pinu pre LEDku
int ledPin = 8;
//premenná uchovávajuca stav tlačítka
int buttonState = 0;
void setup() {
// nastavenie pinu pre LEDku ako výstupný
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// nastavenie pinu pre tlačítko ako vstupný
pinMode(buttonPin, INPUT);
}
void loop(){
// načítame stav tlačítka
buttonState = digitalRead(buttonPin);
// skontrolujeme či je tlačitko stlačené alebo nie
// ak je, tzn. premenná buttonState má hodnotu HIGH
if (buttonState == HIGH) {
digitalWrite(ledPin, HIGH); // zapneme LEDku
} else {
// ak tlačítko nie je zopnuté (stlačené), LEDku vypneme
digitalWrite(ledPin, LOW);
}
}

## Slide 22
Generátor zvuku
// číslo pinu pre LED
int ledPin = 13;
// číslo pinu pre tlačidlo
int buttonPin = 7;
// číslo pinu pre piezo
int piezoPin = 8;
// premenná uchovávajuca stav tlačidla
int buttonState = 0;
void setup() {
// nastavenie pinu pre LEDku ako výstupný
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// nastavenie pinu pre piezo ako výstupný
pinMode(piezoPin, OUTPUT);
// nastavenie pinu pre tlačidlo ako vstupný
pinMode(buttonPin, INPUT);
}
void loop(){
// načítame stav tlačidla
buttonState = digitalRead(buttonPin);
// skontrolujeme či je tlačidlo stlačené
// ak je, tzn. premenná buttonState má hodnotu HIGH
if (buttonState == HIGH) {
// zapneme LEDku
digitalWrite(ledPin, HIGH);
// zapneme generovanie tónu
tone(piezoPin, 1000, 100);
delay(100);
// ak nie je, tzn. premenná buttonState má hodnotu LOW
} else {
// vypneme LEDku
digitalWrite(ledPin, LOW);
// vypneme generovanie tónu
noTone(piezoPin); }
}
R1= 150Ohm, R2= 10kOhm

## Slide 23
Ovládanie servomotora
#include <Servo.h>
int servoPin = 9;
Servo servo;
int servoAngle = 0; // pozícia serva v uhloch
void setup()
{
Serial.begin(9600);
servo.attach(servoPin);
}
void loop()
{
//ovládame smer servopohonu a polohu motora
servo.write(45); // otočí servo doľava na 50 stupňov
delay(1000); // čaká 1 sekundu
servo.write(90); // otočí servo späť na 90 stupňov (stredová poloha)
delay(1000); // čaká 1 sekundu
servo.write(135); // otočí servo doprava na 135 stupňov
delay(1000); // čaká 1 sekundu
servo.write(90); // otočí servo späť na 90 stupňov (stredová poloha)
delay(1000); //koniec ovládania serva a polohy motora
//ovládanie rýchlosti servopohonu
//Ak zmeníme hodnotu oneskorenia (z príkladu zmeny 50 na 10), zmení sa rýchlosť servopohonu
for(servoAngle = 0; servoAngle < 180; servoAngle++)
//posunie mikro servo z 0 stupňova na 180 stupňov
{
servo.write(servoAngle);
delay(50);
}
for(servoAngle = 180; servoAngle > 0; servoAngle--)
// teraz posunie mikro servo späť z 0 stupňov na 180 stupňov
{
servo.write(servoAngle);
delay(10);
}
//koniec kontroly polohy a rýchlosti servomotora
}

## Slide 24
Ovládanie servomotora potenciometrom
#include <Servo.h> Servo myservo; // vytvorte servoobjekt na ovládanie pohonu int potpin = 0; // analogový kolík určený na pripojenie potenciometra int val; // premenná na čítanie hodnoty z analógového kolíka void setup() { myservo.attach(9); // pripojí servo na kolík 9 k servoventilu } void loop() { val = analogRead(potpin); // číta hodnotu potenciometra (medzi 0 a 1023) val = map(val, 0, 1023, 0, 180); // upravme ho tak, aby sme ho používali so servom (hodnota medzi 0 a 180) myservo.write(val); // nastaví polohu servopohonu podľa stupnice delay(15); // čaká na servo, aby sa tam dostal }

## Slide 25
Program s LED
3x rezistor 220Ω alebo 330Ω
//Nastavíme piny pripojených LED diod
int cervenaled = 9;
int oranzovaled = 10;
int zelenaled = 11;
void setup() {
//Nastavíme zapojené piny ako výstupné
pinMode (cervenaled, OUTPUT);
pinMode (oranzovaled, OUTPUT);
pinMode (zelenaled, OUTPUT);
}
void loop() {
//Nastavíme v akom poradí a akú dobu budú LED diódy svietiť
digitalWrite (cervenaled, 1);
delay(9000);
digitalWrite (oranzovaled, 1);
delay (1000);
digitalWrite (cervenaled, 0);
digitalWrite (oranzovaled, 0);
digitalWrite (zelenaled, 1);
delay (9000);
digitalWrite (zelenaled, 0);
digitalWrite (oranzovaled, 1);
delay (3000);
digitalWrite (oranzovaled, 0);
}

## Slide 26
Čítanie polohy potenciometra
byte led[] = {1,2,3,4,5};
//pole s pinmi pripojených LED diód
byte pot = A0; //pin potenciometra pripojený na analógový vstup A0
int val;
void setup() {
pinMode(led[0], OUTPUT);
pinMode(led[1], OUTPUT);
pinMode(led[2], OUTPUT);
pinMode(led[3], OUTPUT);
pinMode(led[4], OUTPUT);
}
void loop() {
val = analogRead(pot);
if(val > 800){
digitalWrite(led[0],HIGH);
}
else if(val > 600){
digitalWrite(led[1],HIGH);
}
else if(val > 400){
digitalWrite(led[2],HIGH);
}
else if(val > 200){
digitalWrite(led[3],HIGH);
}
else{
digitalWrite(led[4],HIGH);
}
delay(250);
digitalWrite(led[0],LOW);
digitalWrite(led[1],LOW);
digitalWrite(led[2],LOW);
digitalWrite(led[3],LOW);
digitalWrite(led[4],LOW);
}
5x rezistor 220Ω alebo 330Ω

## Slide 27
Blikač riadený potenciometrom
int potPin = A0; // číslo pinu pripojeného potenciometra
int ledPin = 3; // číslo pinu pripojenej LED diody
int potProm = 0; // premenná pre analógovú hodnotu potenciometra
void setup() {
// nastavenie LED ako výstup
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// nastavenie potenciometra ako vstup
pinMode(potPin, INPUT);
}
void loop() {
// načítanie analógovej hodnoty senzora a uloženie do premennej
potProm = analogRead(potPin);
// zapne LED diódu
digitalWrite(ledPin, HIGH);
// zastaví program na čas zodpovedajúci analogovej hodnote potenciometra
delay(potProm);
// vypne LED diódu
digitalWrite(ledPin, LOW);
// zastaví program na čas zodpovedajúci analogovej hodnote potenciometra
delay(potProm);
}
Potenciometer: 100kOhm

## Slide 28
Pohybové čidlo HC-SR501
// Pohybové čidlo HC-SR501
// nastavenie čísla vstupného pinu pre detektor, červenú led, zelenú led, tónový generátor
const int cidloPin = 2;
const int redLed = 12;
const int greenLed = 11;
const int buzzer = 10;
void setup() {
// komunikácia cez sériovú linku rýchlosťou 9600 baud
Serial.begin(9600);
// inicializacia digitálneho vstupu
pinMode(cidloPin, INPUT);
pinMode(redLed, OUTPUT);
pinMode(greenLed, OUTPUT);
pinMode(buzzer, OUTPUT);
// nastavenie prerušenia na pin 2 (int0)
// pri rastúcej hrane (logO->log1) se vykoná program prerus
attachInterrupt(0, detekce, RISING);
}
void loop() {
// pre ukážku se každých 5 sekúnd vytlačí
// správa o počte sekund od zapnutia Arduina
Serial.print("Cas od zapnutia: ");
Serial.print(millis()/1000);
Serial.println(" sekund.");
digitalWrite(greenLed, HIGH);
digitalWrite(redLed, LOW);
delay(5000);
}
void detekce() {
// pokiaľ je aktivovaný digitálny vstup,
// vypiš informáciu po sériovej linke, zasvieť diódu, spusti tón
Serial.println("Detekcia pohybu pomocou HC-SR501!");
digitalWrite(redLed, HIGH);
digitalWrite(greenLed, LOW);
tone(buzzer, 1000, 500);
}

## Slide 29
Infračervené čidlo prekážky
const int ProxSensor=2;
void setup() {
// initialize the digital pin as an output.
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards:
pinMode(13, OUTPUT);
//Pin 2 is connected to the output of proximity sensor
pinMode(ProxSensor,INPUT);}
void loop() {
if (digitalRead(ProxSensor)==HIGH)
//Check the sensor output
{ digitalWrite(13, HIGH);
// set the LED on
} else { digitalWrite(13, LOW);
// set the LED off
} delay(100); // wait for a second}

## Slide 30
Snímač teploty a vlhkosti
#include <dht11.h>
dht11 DHT;
#define DHT11_PIN A1
void setup(){
Serial.begin(9600);
Serial.println("DHT TEST PROGRAM ");
Serial.print("LIBRARY VERSION: ");
Serial.println(DHT11LIB_VERSION);
Serial.println();
Serial.println("Type,\tstatus,\tHumidity (%),\tTemperature (C)");
}
void loop(){
int chk;
Serial.print("DHT11, \t");
chk = DHT.read(DHT11_PIN); // READ DATA
switch (chk){
case DHTLIB_OK:
Serial.print("OK,\t");
break;
case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
Serial.print("Checksum error,\t");
break;
case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
Serial.print("Time out error,\t");
break;
default:
Serial.print("Unknown error,\t");
break;
}
// DISPLAT DATA
Serial.print(DHT.humidity,1);
Serial.print(",\t");
Serial.println(DHT.temperature,1);
delay(1000);
}

## Slide 31
Detektor dymu a alkoholu MQ-4
int redLed = 12; int greenLed = 11; int buzzer = 10; int smokeA0 = A5;
// Vaša prahová hodnota
int sensorThres = 400;
void setup() { pinMode(redLed, OUTPUT); pinMode(greenLed, OUTPUT); pinMode(buzzer, OUTPUT); pinMode(smokeA0, INPUT); Serial.begin(9600); }
void loop() { int analogSensor = analogRead(smokeA0); Serial.print("Pin A0: "); Serial.println(analogSensor); // Kontrola či sa dosiahne prahová hodnota
if (analogSensor > sensorThres) { digitalWrite(redLed, HIGH); digitalWrite(greenLed, LOW); tone(buzzer, 1000, 200); } else { digitalWrite(redLed, LOW); digitalWrite(greenLed, HIGH); noTone(buzzer); } delay(100); }
3 x rezistor 220 Ohm alebo 300 Ohm

## Slide 32
Snímač vzdialenosti HC SR-04
const int signalPin= 7;
const int triggerPin= 8;
const int LEDPin= 13;
const int LEDPin2= 12;
long signal, inches, centimeters;
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
pinMode (signalPin, INPUT);
pinMode (triggerPin, OUTPUT);
pinMode (LEDPin, OUTPUT);
pinMode (LEDPin2, OUTPUT);
// Posiela spúšťací impulz na spustenie senzora
digitalWrite(triggerPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(triggerPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(triggerPin, LOW);
signal= pulseIn(signalPin, HIGH); //číta impulzy
// So snímačom HR-SRO4 trvá 148 mikrosekúnd na signál, aby odrážali späť k senzoru
// to je, ako vieme, je to palec
inches= signal/148;
centimeters= inches * 2.54; // 2.54cm je 1 palec
Serial.print(inches);
Serial.print("in, ");
Serial.print(centimeters);
Serial.print("cm");
Serial.println();
delay(500); // Senzor HC-SR04 bude kontrolovať vzdialenosť k objektu každú pol sekundy
if (inches < 5) {
digitalWrite(LEDPin, HIGH);
} else { digitalWrite(LEDPin, LOW);
}
if (inches < 10) {
digitalWrite(LEDPin2, HIGH);
} else { digitalWrite(LEDPin2, LOW);
}
delay(100);
}

## Slide 33
Optický snímač
#define LDRpin A0
// pin where we connected the LDR and the resistor
int LDRValue = 0;
// result of reading the analog pin
int redLed = 12;
int greenLed = 11;
void setup() {
Serial.begin(9600);
// sets serial port for communication
pinMode(redLed, OUTPUT);
pinMode(greenLed, OUTPUT);
}
void loop() {
LDRValue = analogRead(LDRpin);
// read the value from the LDR
Serial.println(LDRValue);
// print the value to the serial port
if (LDRValue > 1000)
{
digitalWrite(redLed, HIGH);
digitalWrite(greenLed, LOW);
}
else
{
digitalWrite(redLed, LOW);
digitalWrite(greenLed, HIGH);
}
delay(100);
// wait a little
}

## Slide 34
Magnetický spínač
const int digitalInPin = 7;
// jazýčkový spínač pripojiť k pin7 const int ledPin = 13;
// pin13 vstavaný viedol
void setup () { pinMode (digitalInPin, INPUT);
// nastaví digitalInPin ako vstup pinMode (ledPin, OUTPUT);
// nastaví ledPin ako výstup }
void loop () { boolean stat = digitalRead (digitalInPin);
// načítanie hodnoty pin7 sa stat if (stat == HIGH)
// ak vysoko { digitalWrite (ledPin, nízka);
// potom vypnúť viedla } else
// iný { digitalWrite (ledPin, HIGH);
// zapnutie LED } }

## Slide 35
Detektor ohňa
int Buzzer = 13;
// Use buzzer for alert
int FlamePin = 2;
// This is for input pin
int Flame = LOW;
// HIGH when FLAME Exposed
void setup() {
pinMode(Buzzer, OUTPUT);
pinMode(FlamePin, INPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
Flame = digitalRead(FlamePin);
if (Flame== HIGH)
{
Serial.println("HIGH FLAME");
digitalWrite(Buzzer, LOW);
}
else
{
Serial.println("No flame");
digitalWrite(Buzzer, HIGH);
}
}