## Slide 1
1. Lineárny napájací zdroj ?
2. Aké sú parametre striedavého signálu ?
3. Čo je zosilnenie ?
4. Rozdelenie zosilňovačov (podľa zosilňovanej veličiny, frekvencie, šírky frekvenčného pásma, aktívneho prvku, zapojenia tranzistora, počtu stupňov, spätnej väzby, veľkosti vstupného signálu)?
5. Funkcie jednotlivých prvkov nízkofrekvenčného zosilňovača ?
Cieľ: funkcia tyristora
7. Ideálny operačný zosilňovač
8. Vlastnosti ideálneho OZ
9. Typy OZ, použitie OZ

## Slide 2
Pomenuj jednotlivé frekvenčné filtre:
Pomenuj jednotlivé zapojenia OZ:

## Slide 3
Charakterizuj blokové schémy:
M
O
D

## Slide 4
Pomenuj jednotlivé zapojenia:

## Slide 5
Tyristor
aktívna polovodičová súčiastka
slúži k spínaniu elektrického prúdu najčastejšie vo výkonových obvodoch (ventilátory, ohrievače, osvetlenie, trakčné motory, elektrické stroje)
funguje ako riadený elektronický ventil.
je podobný dióde, obidve súčiastky majú dve hlavné elektródy - anódu a katódu, tyristor má navyše tretiu riadiacu elektródu.
na krajné vrstvy sú pripojené silové elektródy, na jednu z prostredných riadiaca elektróda.
Pri pripojení vonkajšieho napätia v závernom smere sa tyristor chová ako usmerňovacia dióda (dva krajné prechody sú v závernom smere) a nevedie prúd, nesmie sa však prekročiť maximálne záverné napätie, lebo by sa poškodil – deštruktívny prieraz.
Pri pripojení napätia v priepustnom smere je iba jeden prostredný prechod v závernom smere a ak je napätie U AK menšie ako U 0 , tyristor je v blokujúcom stave .

## Slide 6
Zapnutie tyristora
Ak napätie U AK prekročí hodnotu U 0 , alebo pri napätí U AK = U 1 privedieme prúdový impulz do riadiacej elektródy I G > 0, tyristor sa otvorí , skokovo klesne napätie na jeho svorkách a preteká prúd, ktorý s rastúcim napätím prudko rastie.
Spínacie napätie U 0 je silne teplotne závislé (s rastúcou teplotou rýchlo klesá) a tento spôsob zapínania sa nepoužíva .

## Slide 7
Meranie a kontrola tyristora:

## Slide 8
Tyristorový jednocestný riadený usmerňovač
Priebehy napätia na záťaži pre dve rôzne hodnoty nastaveného výkonu
Tyristor je schopný prepúšťať kladné polvlny striedavého napätia a to od okamihu, keď riadiaca elektróda dostane impulz pre uvedenie tyristora do priepustného stavu.
Vypínanie tyristora nastáva znížením napätia na tyristora (priechod nulou).
Riadi sa množstvo prenesenej energie a tým výkon pripojeného zariadenia (napríklad vykurovacieho telesa alebo žiarovky).
Výhodou sú minimálne energetické straty, lebo na tyristore takmer nevzniká stratové teplo.
Malý výkon
Veľký výkon

## Slide 9
Tyristor T32-25-02 200V 25A 150mA TO48 Max. záverné napätie_200V_ Prúd v priepustnom smere_25A_ Prúd hradla_150mA Puzdro_TO48_ Montážny závit_M6_
Tyristor BT152-400R
Max. záverné napätie - Uz 400V Prúd v priepustnom smere - If 20A Max. prúd v priepustnom smere - Ifsm 200A Prúd riadiacou elektródou - Igt @ 25°C 3..32mA Púzdro TO220AB
Tyristor KT500/50 50V/1A 1mA TO39
Max. záverné napätie 500V
Blokovacie napätie 50V
Prúd v priepustnom smere 1A
Prúd riadiacou elektródou 1mA

## Slide 10
BT169D 400V,0.8A,0.2mA TO92 Tyristor
Max. záverné napätie 400V
Max. prúd v priepustnom smere 0.8A
Prúd riadiacou elektródou 0.2mA
Púzdro TO92

## Slide 11
Zakresli v Multisime, zapoj do kontaktnej plochy

## Slide 12
Zakresli v Multisime, navrhni DPS v programe Sprint Layoute

## Slide 13
Zakresli v Multisime, navrhni DPS v programe Sprint Layoute

## Slide 14
Návrh DPS – regulátor jasu žiarovky pomocou tyristora
Tyristor: BT151
BEZPEČNOSŤ:
230 V
https://en.wikipedia.org/wiki/Dimmer
https://en.wikipedia.org/wiki/Dimmer

## Slide 15
Regulátor jasu žiarovky (navrhni DPS, zakresli v Multisime)

## Slide 16
Regulátor jasu žiarovky (navrhni DPS, zakresli v Multisime)

## Slide 17
Regulátor jasu žiarovky 24V (navrhni DPS, zakresli v Multisime)
Zakresli signál z Multisimu pri 0% a 100% potenciometra.

## Slide 18
Regulátor jasu žiarovky 230V (navrhni DPS, zakresli v Multisime)
Zakresli signál z Multisimu pri 0% a 100% potenciometra.