## Slide 1
OPAKOVANIE – REGULÁTORY VÝKONU

## Slide 2
Charakterizuj nasledovnú súčiastku
OPAKOVANIE

## Slide 3
Priebehy napätia na záťaži pre dve rôzne hodnoty nastaveného výkonu
Triakový regulátor sa využíva pre riadenie výkonu u striedavých spotrebičov.
Malý výkon
Veľký výkon
TO220 - TIC236M - 12A/600V, riadiaci prúd 30-50mA,
Triak BTA16A-600B 600V/16A, riadiaci prúd 35mA
TO92 - Triak Z0103MA - 1A 600V, riadiaci prúd 5mA
TO64 - Triak KT728/800, 800V, 15A, Ig100mA
TO202 - Triak Z0405/600V,4A, Ig 5mA
TO126 - Triak; 600V; 4A; 5mA;
Triakový regulátor

## Slide 4
Charakterizuj nasledovnú súčiastku

## Slide 5
Šírka frekvenčného pásma tranzistora
šírka pásma – kmitočtový rozsah, ktorý je zosilňovač schopný zosilniť

## Slide 6
Typy frekvenčných priepustí ?
Dolná priepusť Horná priepusť Pásmová priepusť Pásmová zádrž

## Slide 7
Vysokofrekvenčné zosilňovače sú zosilňovače, ktorých pracovná oblasť frekvencií leží nad nízkofrekvenčnou oblasťou, t.j. nad 1 MHz.
Tieto zosilňovače sú prevažne realizované tak, že ich vstupné a výstupné obvody obsahujú rezonančné obvody alebo sústavu rezonančných obvodov. Jednotlivé zosilňovacie stupne tvoria tranzistory alebo elektrónky pracujúce v triede A, v kolektore alebo anóde ktorých je ladený rezonančný obvod.
Špecifikom VF zosilňovačov je, že vstupný aj výstupný odpor musí byť 50 Ohmov ( 75 Ohmov pri TV technike ).
Vysokofrekvenčné zosilňovače

## Slide 8
Thomsonov vzťah pre frekvenciu a periódu paralelného rezonančného obvodu:
Príklad:
Oscilačný obvod je tvorený cievkou s indukčnosťou 0,1 mH a s kondenzátorom s kapacitou 100 pF. Určite frekvenciu vlastného kmitania obvodu. Pre výpočet použijeme Thomsonov vzťah pre výpočet frekvencie:
Úlohy:
Určte periódu vlastného kmitania oscilačného obvodu s parametrami
1: C=50uF, L=50H
2: C=100uF, L=5H
3: C=10uF, L=100mH
4: C=10pF, L=10mH
5: C=1nF, L=100mH

## Slide 9
Prehľad staníc v lokalite Martin

## Slide 13
Použitie vysokofrekvenčných zosilňovačov:
M
K
A
O
fv
fn
Všeobecná funkčná schéma vysielača
O - oscilátor
M - modulátor
K - koncový stupeň vysielača
A - anténa

## Slide 14
Amplitúdová modulácia
Zdroj pre nízkofrekvenčný signál (mikrofón)
Zdroj pre vysokofrekvenčný signál (oscilátor)

## Slide 15
A
LO VF D NF R
Všeobecná schéma rozhlasového prijímača
A - anténa
LO - oscilačný obvod
VF - vysokofrekvenčný zosilňovač
D - demodulátor
NF - nízkofrekvenčný zosilňovač
R - reproduktor
Použitie vysokofrekvenčných zosilňovačov:

## Slide 16
Amplitúdový demodulátor

## Slide 17
Modulátor
VF oscilátor
Nízkofrekvenčný signál
VF zosilňovač

## Slide 18
Určite frekvenciu nosnej vlny, zakreslite moduláciu

## Slide 19
Vysokofrekvenčný zosilňovač
Urči zosilnenie nasledovného vysokofrekvenčného zosilňovača

## Slide 20
Infračervený vysielač

## Slide 21
Vysielač pre dvojitú závoru
Stabilizátor 8V DC

## Slide 22
Vysielač infračerveného telefónu

## Slide 23
Zabezpečovací blikač pre auto

## Slide 24
Blikač s krátkymi zábleskami

## Slide 25
Navrhnite DPS v programe Sprint Layoute:

## Slide 26
Prekresli v Splane, navrhni DPS v SprintLayoute, zapojte v kontaktnej ploche, zhotovte DPS

## Slide 27
Navrhni DPS v programe Sprint Layoute:

## Slide 28
Navrhnite DPS v programe Sprint Layoute: