## Slide 1
Meranie elektrických obvodov a zdrojov výpočtovej techniky
Zdroj PC:
Zabezpečiť dodávku energie – požadovaný výkon
Zabezpečiť cirkuláciu vzduchu pre chladenie komponentov
Štandardné zdroje: ATX, AT, mini ATX
Neštandardné zdroje : len pre konkrétny počítač
Najčastejší model zdroja - ATX

## Slide 2
Meranie elektrických obvodov a zdrojov výpočtovej techniky
Zdroj sa umiestňuje do počítačovej skrine rovnakého typu (štandardu napr. ATX), čo zabezpečí lícovanie upevňovacích a chladiacich otvorov.
Vstupné a výstupné konektory:
Vstup 230V /50 –60 Hz, na napájanie sa používa konektor (označovaný tiež ako eurokonektor) podľa IEC 320, EN 60320, ten je
niekedy doplnený o výstup 230V pre napájanie periférií na zadnej stene zdroja.
V našich (európskych) končinách sa používa napájanie 230 V (max. 250V)
Výstupom pre napájanie počítača :
konektor štandardu ATX umiestnený na kábli (káblovom zväzku)
napájacie konektory pre disketové mechaniky 3.5“ a iné periférie tak isto umiestnené na kábloch.
Jednotlivé napájacie vodiče sú vedené v tzv. prúdových vetvách, čiže vždy jeden, alebo dvojica konektorov napájania mechaník je na jednom zväzku káblov.

## Slide 3
Meranie elektrických obvodov a zdrojov výpočtovej techniky
Zdroj ATX sa ovláda signálom (PS-ON wire), ktorý je možné zadať tlačidlom, ale aj softvérovo.
Krátky impulz zdroj zapne,
Dlhý impulz (> 5 sekúnd – napr. pridržanie tlačidla) zdroj vypne.
Softvérovo môže signál vydať operačný systém na základe počítačového programu.
Manuálne zapnutie mimo základnej dosky:
potrebné spojiť nakrátko piny PS_ON# (zelený) a COM(GND) (čierny) (susedný pri PS_ON# z oboch strán).
Pokiaľ sú tieto piny spojené, zdroj beží a dodáva napätia.

## Slide 4
Meranie elektrických obvodov a zdrojov výpočtovej techniky
24-pinový ATX konektor (primárny), 20-pinová verzia nemá kontakty 11, 12, 23 a 24

## Slide 5
Meranie elektrických obvodov a zdrojov výpočtovej techniky
Prúdové zaťaženia pre zdroj ATX 400W (podľa predpisu Intel ATX12V)

## Slide 6
Meranie elektrických obvodov a zdrojov výpočtovej techniky
Zdroje AT:
Sú dva základné rozdiely medzi AT a ATX zdrojmi:
Hlavný rozdiel je v napájacom konektore, jeho tvare a napätiach, ktoré zdroj poskytuje ....
Druhý hlavný rozdiel je v jeho ovládaní.
AT zdroj sa zapína privedením vstupného napätia (sieťovým vypínačom),
ATX má niektoré obvody stále „pod prúdom“ a je ovládaný tlačidlom (power-on-switch), je ho možné naštartovať a vypnúť aj softvérovo (programom).

## Slide 7
Meranie elektrických obvodov a zdrojov výpočtovej techniky
Priemyselné zdroje:
Zabezpečiť maximálnu bezpečnosť a bezporuchovosť.
Kvalitnejšie komponenty zabezpečujú nepretržitú prevádzku pri maximálnom zaťažení.
Majú vylepšené chladenie, prachové filtre
Majú komponenty odolné voči prehriatiu, čo je najčastejší dôvod poruchy zdroja.
Redundantné zdroje:
V miestach, kde je potrebné zabezpečiť 100%-nú spoľahlivosť (serverové systémy, zariadenia na podporu života ...)
Zdroje, ktorých kľúčové časti sú znásobené a obvykle je možná ich výmena za chodu systému.
Je viacero možností zapojenia takýchto zdrojov :
  napr. jeden zdroj beží na 100% a jeho záložné dvojča sa automaticky zapne až pri zlyhaní prvého zdroja,
  dva zdroje bežia spolu na 2 x 50%, pričom v prípade zlyhania jedného zdroja druhý podáva 100% výkon,
  tri zdroje bežia na 66%, v prípade zlyhania dva zdroje zabezpečia 100% výkonu.

## Slide 8
Meranie elektrických obvodov a zdrojov výpočtovej techniky
Najčastejšie symptómy ktoré (pravdepodobne) signalizujú problém so zdrojom:
Počítač sa nedá zapnúť
Nestabilita systému
Nečakané reštartovanie (obvykle po zahriatí)
Zlyhanie počítača pri záťaži
Zlyhanie počítača pri výmene komponentu za iný, s vyššími energetickými nárokmi
Mrznutie počítača

## Slide 9
Meranie elektrických obvodov a zdrojov výpočtovej techniky
Zadanie:
Pomocou internetu získajte informácie pre výkon nasledujúcich komponentov (napíšte typ, výrobcu, výkon, cenu, napäťovú vetvu), zostavte poradie podľa výkonu:
Grafická karta
Sieťová karta
Procesor
Ventilátor pre chladenie
Hard disk
Floppy mechanika
CD ROM
DVD ROM
Základná doska
RAM

## Slide 10
Impulzové napájacie zdroje
Oproti klasickým (lineárnym) zdrojom majú výhody:
vysokú účinnosť (až 90%)
malú hmotnosť (iný transformátor)
malé rozmery
Nevýhoda - pri ich činnosti vznikajú silné rušivé signály
Riadiace obvody sú tvorené integrovaným obvodom
Požadujú špeciálny transformátor
Bloková schéma napájacieho zdroja so spojitou reguláciou
F – filtre; U – usmerňovače; Sp – spínač; TR – transformátor; ZV – spätná väzba

## Slide 11
Impulzové napájacie zdroje
Princíp činnosti:
striedové sieťové U sa po prechode cez odrušovací filter F0 usmerní usmerňovačom U1 a filtrom F1 sa vyhladí
spínačom Sp sa premení na striedavé napätie vyššej frekvencie napr. 22kHz (obdĺžnikový priebeh U)
transformátorom TR upraví na požadovanú veľkosť
usmerňovačom U2 sa usmerní a filtrom F2 sa vyhladí
výstupné U sa stabilizuje ovplyvňovaním funkcie spínača cez obvod spätnej väzby ZV v impulznej forme
pri odchýlke výstupného U sa zmenou šírky spínacieho impulzu zabezpečí stabilizácia výstupného napätia

## Slide 12
Impulzové napájacie zdroje
Využitie spínaných zdrojov prináša so sebou mnoho výhod:
Menšia hmotnosť,
Menšie rozmery
Cenová výhodnosť hlavne pri vysokých výkonoch.
Nevýhodou :
vzniknuté spektrum rušenia
nutnosť špeciálneho transformátora, čo má za následok absenciu týchto zdrojov v amatérskych konštrukciách
Spínaný zdroj je riadený impulzmi, ktoré spínajú usmernené a vyfiltrované sieťové napätie.
Frekvencia impulzov býva väčšinou v rozsahu 50-100kHz, čo nám umožňuje použiť menší transformátor a nižšie filtračné kapacity na výstupe v porovnaní so zapojením pracujúcim na frekvencii 50 Hz.
Stabilizácia výstupného napätia je riadená reguláciou prúdu v primárnom vinutí (väčšina dvojčinných zapojení) alebo prenášaním regulačnej odchýlky od referencie cez optočlen zo sekundárnej na primárnu stranu (väčšina jednočinných zapojení).

## Slide 13
Impulzové napájacie zdroje

## Slide 15
Meranie elektrických obvodov a zdrojov výpočtovej techniky
Zdroj sa umiestňuje do počítačovej skrine rovnakého typu (štandardu napr. ATX), čo zabezpečí lícovanie upevňovacích a chladiacich otvorov.
Vstupné a výstupné konektory:
Vstup 230V /50 –60 Hz, na napájanie sa používa konektor (označovaný tiež ako eurokonektor) podľa IEC 320, EN 60320, ten je
niekedy doplnený o výstup 230V pre napájanie periférií na zadnej stene zdroja.
V našich (európskych) končinách sa používa napájanie 230 V (max. 250V)
Výstupom pre napájanie počítača :
konektor štandardu ATX umiestnený na kábli (káblovom zväzku)
napájacie konektory pre disketové mechaniky 3.5“ a iné periférie tak isto umiestnené na kábloch.
Jednotlivé napájacie vodiče sú vedené v tzv. prúdových vetvách, čiže vždy jeden, alebo dvojica konektorov napájania mechaník je na jednom zväzku káblov.

## Slide 16
Meranie elektrických obvodov a zdrojov výpočtovej techniky
Zdroj ATX sa ovláda signálom (PS-ON wire), ktorý je možné zadať tlačidlom, ale aj softvérovo.
Krátky impulz zdroj zapne,
Dlhý impulz (> 5 sekúnd – napr. pridržanie tlačidla) zdroj vypne.
Softvérovo môže signál vydať operačný systém na základe počítačového programu.
Manuálne zapnutie mimo základnej dosky:
potrebné spojiť nakrátko piny PS_ON# (zelený) a COM(GND) (čierny) (susedný pri PS_ON# z oboch strán).
Pokiaľ sú tieto piny spojené, zdroj beží a dodáva napätia.

## Slide 17
Meranie elektrických obvodov a zdrojov výpočtovej techniky
24-pinový ATX konektor (primárny), 20-pinová verzia nemá kontakty 11, 12, 23 a 24

## Slide 18
Meranie elektrických obvodov a zdrojov výpočtovej techniky
Prúdové zaťaženia pre zdroj ATX 400W (podľa predpisu Intel ATX12V)

## Slide 19
Meranie elektrických obvodov a zdrojov výpočtovej techniky
Zdroje AT:
Sú dva základné rozdiely medzi AT a ATX zdrojmi:
Hlavný rozdiel je v napájacom konektore, jeho tvare a napätiach, ktoré zdroj poskytuje ....
Druhý hlavný rozdiel je v jeho ovládaní.
AT zdroj sa zapína privedením vstupného napätia (sieťovým vypínačom),
ATX má niektoré obvody stále „pod prúdom“ a je ovládaný tlačidlom (power-on-switch), je ho možné naštartovať a vypnúť aj softvérovo (programom).

## Slide 20
Meranie elektrických obvodov a zdrojov výpočtovej techniky
Priemyselné zdroje:
Zabezpečiť maximálnu bezpečnosť a bezporuchovosť.
Kvalitnejšie komponenty zabezpečujú nepretržitú prevádzku pri maximálnom zaťažení.
Majú vylepšené chladenie, prachové filtre
Majú komponenty odolné voči prehriatiu, čo je najčastejší dôvod poruchy zdroja.
Redundantné zdroje:
V miestach, kde je potrebné zabezpečiť 100%-nú spoľahlivosť (serverové systémy, zariadenia na podporu života ...)
Zdroje, ktorých kľúčové časti sú znásobené a obvykle je možná ich výmena za chodu systému.
Je viacero možností zapojenia takýchto zdrojov :
  napr. jeden zdroj beží na 100% a jeho záložné dvojča sa automaticky zapne až pri zlyhaní prvého zdroja,
  dva zdroje bežia spolu na 2 x 50%, pričom v prípade zlyhania jedného zdroja druhý podáva 100% výkon,
  tri zdroje bežia na 66%, v prípade zlyhania dva zdroje zabezpečia 100% výkonu.

## Slide 21
Meranie elektrických obvodov a zdrojov výpočtovej techniky
Najčastejšie symptómy ktoré (pravdepodobne) signalizujú problém so zdrojom:
Počítač sa nedá zapnúť
Nestabilita systému
Nečakané reštartovanie (obvykle po zahriatí)
Zlyhanie počítača pri záťaži
Zlyhanie počítača pri výmene komponentu za iný, s vyššími energetickými nárokmi
Mrznutie počítača

## Slide 22
Meranie elektrických obvodov a zdrojov výpočtovej techniky
Zadanie I.:
Pomocou internetu získajte informácie pre výkon nasledujúcich komponentov (napíšte typ, výrobcu, výkon, cenu, napäťovú vetvu), zostavte poradie podľa výkonu:
Grafická karta (2GB DDR5 (7010MHz), NVIDIA GeForce GTX960)
Sieťová karta (PCI 1x 10/100/1000 GLAN)
Procesor (Intel, dvojjadrový, min 3GHz)
Ventilátor pre chladenie 3x (SUNON GM1235PFV1-8)
Hard disk (WD Blue 1000GB 64MB cache)
Floppy mechanika
CD ROM
DVD ROM
Základná doska (bez CPU a RAM)
8GB RAM (2x4GB)
Výkon zdroja navrhnite pre spotrebu 75% potrebného príkonu.
Zadanie II.:
Zistite potrebný príkon pre zariadenia PC, ktoré Vám poskytne MOV.
Zadanie III.:
Overte použitie zdroja PC pri použití interných zariadení, ktoré zistíte Herens Boot programom.

## Slide 23
Komponenta | Špičk. spotřeba | Použitá napěťová větev
AGP grafická karta | 10 – 30W | +3.3V
AGP grafická karta s externím napájením | 30 - 100W | +3.3V a +12V
PCI Express karta | až 75W | +12V
PCI Express karta s externím napájením | až 120W | +12V
Běžná PCI karta | 5 – 10W | +5V
Běžná PCIe karta | 5 – 10W | +12V
10/100 síťová karta | 4W | +3.3V
SCSI řadič do PCI | 20W | +3.3V a +5V
Floppy mechanika | 5W | +5V
CD-ROM / CD-RW | 10 – 25W | +5V a +12V
DVD-ROM / DVD-RW | 10 – 25W | +5V a +12V
7200o/m IDE pevný disk | 5 – 25W | +5V a +12V
10,000o/m SCSI disk | 5 – 40W | +5V a +12V
Přídavné ventilátory | 1 - 5W (každý) | +12V
Motherboard (bez CPU a RAM) | 25 – 60W | +3.3V a +5V
RAM | 8W na modul | +3.3V a +5V
procesor Pentium III | 39W | +5V
procesor Pentium 4 | 150W | +12V
procesor Pentium D | 150W | +12V
procesor Athlon (XP) | 75W | +5V (některé novější systémy z +12V)
procesor Athlon 64 | 89W | +12V
procesor Athlon 64 X2 | 110W | +12V