## Slide 1
Základné pojmy:
amplitúda = maximálna a minimálna úroveň striedavého signálu
perióda = čas, za ktorý sa opakuje rovnaká úroveň striedavého signálu (v sekundách)
frekvencia = počet opakovaní rovnakej úrovne za jednotku času (v Hertzoch)
tranzistor = polovodičová aktívna súčiastka
Čo je zosilnenie

## Slide 2
Tranzistor
Štruktúra tranzistora:
Funkcia tranzistora:
Velmi malé napätie v obvode bázy vyvoláva prúd, ktorý je príčinou
vzniku omnoho väčšieho prúdu v kolektorovom obvode. Tento vytvorí na kolektore oveľa väčšie napätie ako je vstupné napätie.

## Slide 3
Ic
UCE
Ucc/Rc
Ucc
Ucc/2
Ucc/Rc
2
P = pracovný bod tranzistora
Tranzistor
otvorený
Tranzistor zatvorený
IB 0
P1
P2
IB 1
IB 2
Zaťažovacia priamka a pracovný bod tranzistora

## Slide 4
Zosilňovače
Princíp – zosilniť akýkoľvek signál (prúd, napätie, výkon)
Zosilňovač
Uvst
Uvyst
Použitie:
Zosilnenie zvukových signálov – nízkofrekvenčné zosilňovače
Zosilnenie vysokofrekvenčných signálov
Napäťové zosilnenie: Au = Uvyst / Uvst
Prúdové zosilnenie: Ai = Ivyst / Ivst
Výkonové zosilnenie: Ap = Pvyst / Pvst

## Slide 5
Zakreslite v Multisime, zapojte nasledovný obvod do kontaktnej plochy, určite zosilnenie pomocou osciloskopu

## Slide 6
1
2
4
5
3
Navrhnite DPS v programe Sprint Layout
šírka x výška DPS : 45 x 45 mm
zakreslite v Multisime – určite napäťové zosilnenie