## Slide 1
Čo je Arduino?
open-source projekt, konkrétne sa jedná o elektronickú platformu
sú dostupné elektronické schémy zapojenia Arduino dosky
zdrojové kódy knižníc a vývojového prostredia
tieto zdroje môžete ďalej upravovať a šíriť alebo predávať
základom je vývojová doska (plošný spoj - hardvér) a vývojové prostredie ( softvér)
8 bitový mikrokontrolér

## Slide 2
Základná štruktúra Arduino programu

## Slide 3
Arduino

## Slide 4
Hardware

## Slide 8
Software

## Slide 9
Kontaktné pole
Tlačidlo

## Slide 10
Programovanie Arduina, programové vybavenie mikroprocesora:
definičná časť – definícia konštánt a premenných (napr: int led = 13;), vloženie podprogramu
časť setup – vykoná sa len 1x, určíme vstupy a výstupy (napr: pinMode(led, OUTPUT);)
časť loop – slučka, príkazy sa vykonávajú dookola (napr: digitalWrite(led, HIGH);)
Príklad programu pre blikanie LED:
int led = 13;
void setup() {
pinMode(led, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(led, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(led, LOW);
delay(1000);
}
Podmienené príkazy if:
if ( podmienka ) { príkazy 1 }
else { príkazy 2 }
Pole:
string uzivatelia[5] = { Jozef, Peter, František, Karol, Michal };
Serial.println(uzivatelia[0]); >>>Jozef Serial.println(uzivatelia[4]); >>>Michal Serial.println(uzivatelia[1]); >>>Peter
Komentáre:
// toto je jednoriadkový komentár,
/* toto je komentár na viac riadkov */

## Slide 11
Cykly:
for (int i = 0; i < 10; i++)
{ Serial.println(i); }
while (digitalRead(10))
{ blikanie}
Dátové typy:
a) číselné
byte (8 bitov)
integer (celé číslo)
long (celočíselné 32 bitové číslo)
float (číslo s desatinnou čiarkou)
b) Boolean
logická 0 (false)
logická 1 (true)
c) Znakový dátový typ
char – jeden znak textu
string – viac znakov textu
Čítanie vstupu:
digitalRead(vstup)
Vstupy a výstupy:
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(tlacitko, INPUT);
Podmienený príkaz Case:
switch (premenna) {
case 1:
.......
break
case 2:
.......
break;
default:
.........}
Serial.print(97);
//vypise: 97
Serial.print(2.123456); //vypise: 2.12
Serial.print('a');
//vypise: "a"
Serial.print("ABCDEF");
//vypise: "ABCDEF„
Serial.print(97, DEC); //vrati: 97
Serial.print(97, BIN); //vrati: 1100001
Serial.print(97, HEX); //vrati: 61 (=97 v sestnactkovej sustave)
Serial.print(4.56789, 0); //vrati: 5
Serial.print(4.56789, 1); //vrati: 4.6
Serial.print(4.56789, 3); //vrati: 4.568
Odosielanie dát:
Čakanie v milisekundách:
delay()

## Slide 12
Matematické operácie:
+, -, *, /,
min(), max(),
pow(a,b) – mocnina a na b
sqrt(a) – druhá odmocnina a
Generovanie náhodných čísiel:
random(min, max)
Generovanie tónov:
tone()
notone()

## Slide 13
Cyklus - FOR
void setup() {
Serial.begin(9600);
for (int count=0; count<255; count++) {
Serial.println(count);
delay(10);
}
}
void loop() {
}
if (podmienka A) {
// blok príkazov A
}else if (podmienka B) {
// blok príkazov B
}else{
// blok príkazov C
}
Podmienený príkaz - IF
poznáme počet prechodov
podmienka na začiatku cyklu
najoblúbenejší typ cyklu

## Slide 14
Blikač s jednou LED

## Slide 15
Blikač s dvoma LED

## Slide 16
Blikač s potenciometrom

## Slide 17
Bzučiak jednoduchý

## Slide 18
Semafór

## Slide 19
Policajná siréna

## Slide 20
Fotorezistor bzučiak

## Slide 21
Hovoriaci robot

## Slide 22
Pohybové čidlo
Sníma okolie pod uhlom približne 120 stupňov.
Pokial v tomto snímanom priestore prebehne väčšia zmena teplôt, tzn. napríklad prejde človek alebo zviera, je táto zmena zaznamenaná vďaka zmene výstupného napätia.

## Slide 23
LCD displej so snímačom teploty a vlhkosti
Vymeňte riadky s hodnotami vlhkosť a teplota, uprav texty na teplota a vlhkosť

## Slide 24
Servomotor s potenciometrom

## Slide 25
Generátor zvuku

## Slide 26
Pole

## Slide 27
7 segmentový displej

## Slide 28
Ultrazvuk

## Slide 29
Úlohy
Blikač s jednou LED
Blikač s dvoma LED
Blikač s potenciometrom
Bzučiak jednoduchý
Semafor
Policajná siréna
Fotorezistor bzučiak
Hovoriaci robot
Pohybové čidlo 2
LCD I2C so snímačom DHT
Servomotor - potenciometer
Generátor zvuku
Pole
7 segmentový displej
Ultrazvuk